## Slide 1: ЭЭГ и распознавание эмоций

## Slide 2: Что такое ЭЭГ?
Запись активности головного мозга с помощью электродов
Бывает неинвазивный и инвазивный
Результирующий сигнал – смесь импульсов из разных источников

## Slide 3: Что ЭЭГ показывает?
Сигнал электрода – это разница потенциалов между двумя точками на голове
Благодаря динамике этого сигнала можно сделать:
  Диагностику заболеваний,
  Отследить реакцию на стимулы,
  Определить состояние человека.

## Slide 4: Каналы ЭЭГ
Стандартные точки на поверхности головы согласно принятому «монтажу»
Чаще всего покрывают всю поверхность головы
Различные области могут быть более или менее информативные для конкретной задачи

## Slide 5: Что извлекают из сигнала?
Спектральные характеристики – анализ частотной составляющей сигнала, распределение мощности по полосам;
Временные характеристики – динамика сигнала, время реакции;
Пространственные характеристики – согласованность различных областей, фазовая синхронизация;
Структура сигнала – сложность, энтропия.

## Slide 6: Показатели. Плотность спектральной мощности.
Сигнал раскладывается на частотные составляющие и определяется их мощность

## Slide 7: Показатели. Ритмы ЭЭГ
Полный частотный спектр сигнала делят на ритмы (полосы).
По соотношению мощности полос можно характеризовать состояние человека

## Slide 8: Показатели. Потенциал вызванный событием
Головной мозг может ярко реагировать на определенные стимулы
Измерение характеристик отклика может характеризовать болезни/состояние человека

## Slide 9: Показатели. Согласованность.
Различные области головы могут вести себя по-разному в одной и той же задаче.
Можно сравнивать не только электроды отдельно, но их связи.

## Slide 10: Показатели. Энтропия.
Энтропия показывает степень хаотичности, непредсказуемости сигнала
Это может характеризовать активность определенных зон мозга

## Slide 11: Шум в сигнале
На высокочувствительные электроды могут влиять внешние сигналы:
  Электрическая сеть
  Движения человека
  Движения глазами
  Плохой контакт

## Slide 12: Фильтрация шума
Поэтому, для очистки сигнала используют методы фильтрации:
  Частотные фильтры
  Метод независимых компонент
  Интерполяция и удаление каналов

## Slide 13: Нормализация сигнала
Каждая запись ЭЭГ сильно отличается между людьми и между сессиями человека
Требуется привести их единому виду, чтобы исключить вариативность без потери полезной информации

## Slide 14: Классификация сигнала. Машинное обучение.
Классификация сигнала может быть:
  По предварительно посчитанным показателям (ритмы, энтропия и т.д.)
  По сырым данным с нормализацией
  Комбинированная

## Slide 15: Задание
15 человек
62 канала ЭЭГ
Показывали видеоклипы, которые должны вызывать эмоции
Получили самооценку – положительная, нейтральная или отрицательная эмоция
Цель – научиться классифицировать эмоцию по ЭЭГ.